武汉市海绵城市专项规划

武汉市国土资源和规划局

武汉市规划研究院

2016年10月

海绵城市是这样一种理念，就是要在提升城市排水系统时优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然力量排水，尽可能的自然积存、自然渗透和自然净化。

海绵城市是这样一种方法，就是要在解决各种城市水问题时，集成灰色设施和绿色设施、工程和非工程措施。

海绵城市是这样一种状态，就是要在城市发展过程中，让城市始终具备小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解的特点。

目录

第一章	规划概论	1

第二章	规划目标及指标体系	5

第三章	自然生态格局的构建与管控	8

第四章	海绵城市建设分区	12

第五章	海绵城市建设管控	13

第六章	规划措施及规划衔接建议	20

第七章	近期建设	26

第八章	规划保障措施与建议	34

# 规划概论

## 综合集成灰色设施、绿色基础设施是发达国家解决城市水问题基本方向，海绵城市建设作为这一方向的具体体现，是我国当前城市建设的重要内容，也是武汉市实现城市功能提升的必然道路。

## 规划依据。规划依据包括政策法规依据、规范标准依据，以及相关规划依据等3大类，具体包括：

### 政策法规依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》

- 《中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016年2月6日）

- 《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23 号）

- 《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36 号）

- 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75 号）

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）

- 《财政部办公厅关于组织申报2015 年海绵城市建设试点城市的通知》（财办建[2015]4 号）

- 《海绵城市建设绩效评价与考核办法（试行）》（建办城函2015-635号）

- 住建部《海绵城市专项规划编制暂行规定》（建规2016-50号）

- 《城市蓝线管理办法》（建设部令第145 号）

- 《武汉市湖泊保护条例》、《武汉市海绵城市建设管理办法》

### 规范标准依据

- 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》（试行）

- 《城市水系规划规范》（GB50513-2009）

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2014版）

- 《武汉市海绵城市规划设计导则（试行）》

### 相关规划

    - 《武汉市城市总体规划（2010-2020）》

    - 《武汉2049远景发展战略》

    - 《武汉市海绵城市建设试点实施计划》

    - 《武汉市中心城区及新城区控规导则》

    - 《武汉市基本生态控制线划定规划》

    - 《武汉市排水（雨水）防涝专项规划》

    - 《武汉市污水收集与处理专项规划》

    - 《武汉市绿地系统专项规划》

    - 《武汉市湖泊“三线一路”保护规划》

    - 《武汉市自然山体保护规划》

    - 《武汉市综合交通专项规划》

## 规划任务。本次规划的主要任务包括：一是提出需要保护的自然生态空间格局；二是明确海绵城市建设指标体系并分解到相应的管控单元；三是确定海绵城市近期建设的重点区域和主要措施。

## 指导思想。以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大生态文明建设以及习近平总书记关于“加强海绵城市建设”的讲话精神，以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”为治水思路。按照国家关于推进“海绵城市”建设的工作要求，以实现“山水林田湖人”城市生命共同体为努力方向，转变传统治水理念。通过建设海绵城市，着力解决武汉市水安全及水环境问题，全面提高武汉市水生态文明建设水平，努力将武汉市建设成丰水地区具有武汉地域特色的全国海绵城市建设典范，为武汉市成为中部崛起的战略支点、长江经济带的重要节点提供有力支撑和保障。

## 规划范围。本次规划规划范围为武汉市都市发展区，规划总用地面积约3261平方公里；研究范围为武汉市域，规划重点为都市发展区中的规划建设区。

## 规划期限。本规划的规划期限为2016～2030年，规划基准年为2015年，近期至2020年，远期至2030年，展望至2049年。

## 规划原则。全面规划、突出重点，综合统筹、系统集成，科学论证、导向准确，因地制宜、有序推进。

# 规划目标及指标体系

## 武汉市海绵城市建设的总体目标是：

1.通过加强城市规划建设管理，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式，逐步实现小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解。

2.以示范区海绵城市建设为起点，积累经验，探索模式，在全市推进海绵城市建设。至2020年，实现武汉市20%建成区达到海绵城市建设目标要求。至2030年，实现武汉市80%建成区达到海绵城市建设目标要求。

## 总体策略

1. 建成区以问题为导向，针对问题，系统治理；新建区以目标为导向，高标准管控，超前建设。

2. 内涝防治以常规灰色设施为基础，结合旧城改造和交通系统大建设机遇，下决心提高主干管能力，择机提升干管能力，支管随路配套扩建，必要时采取非常规的排水深隧和超标径流蓄水设施解决。发挥湖泊调蓄功能，对不承担常规降雨调蓄的湖泊，发挥其超标暴雨的调蓄能力。积极推进源头峰值径流系数的控制，结合雨污分流和内部景观提升同步降低已建成区地块峰值径流系数。

水环境保护和黑臭水体治理以污水收集与处理设施为基础，分流区严格按分流体系进行规划建设，混流区应加快混错接改造。新建、改建、扩建项目应全面按照海绵城市要求进行建设，在分流区的已建项目应因地制宜逐步进行改造，在合流区的已建项目应结合项目改造难度和经济性尽量在源头进行面源污染控制。合流区应结合源头径流污染控制比例，通过提高截留倍数以控制溢流污染次数，并对黑臭水体采取必要的综合措施。

3.内涝重点区防涝设施和黑臭水体整治设施应优先建设，新建区域同步建设，其他区域择机建设。

## 指标体系。武汉市海绵城市建设的指标体系包括理念性、目标性和措施性3个层级的指标，具体指标按表1执行。

表1武汉市海绵城市建设指标体系一览表

| 序 号 | 指标名 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 理念性 | 目标性 | 措施性 | 2020年 | 2030年 |  |
| 1 | 自然湖泊水域保持率 |  |  | 100% | 100% |  |
| 2 | 源头年径流总量控制率 |  |  | 20%区域达标 | 80%区域达标 | 按建设分区 |
| 3 |  |  | 新建项目可渗透硬化地面占比 | ≥40% | ≥40% |  |
| 4 |  |  | 河湖生态岸线占比 | ≥50% | ≥80% |  |
| 5 |  | 水体水环境质量达标率 |  | 80%，且无黑臭水体 | 95%，且无劣五类水体 |  |
| 6 |  |  | 合流排口溢流次数 | ≥10次/年 | ≥10次/年 | 混流排口参照 |
| 7 |  |  | 分流区面源污染削减率 | ≥50% （以TSS计） | ≥50% （以TSS计） |  |
| 8 |  | 防洪标准 |  | 200年一遇 | 200年一遇 |  |
| 9 |  |  | 堤防达标率 | 干堤100%，支堤90% | 干支堤100% |  |
| 10 |  | 防涝标准 |  | 20年一遇 | 50年一遇，重点区域或设施100年一遇 |  |
| 11 |  |  | 雨水主干管（渠）达标率 | 70% | 95% |  |
| 12 |  |  | 出江泵站达标率 | 85% | 100% |  |
| 13 |  |  | 污水再生利用率 | ≥20% | ≥20% | 引导性 |
| 14 |  |  | 雨水资源化利用率 | 雨水利用量不小于自来水用量的5% | 雨水利用量不小于自来水用量的5% | 引导性 |

# 自然生态格局的构建与管控

## 固化城市总体规划确定的生态框架。在都市发展区以内构建“1+6”城市发展格局和“两轴两环、六楔多廊”的全域生态框架。在都市发展区维育中心城区山水骨架，形成“十字”山水轴；以三环线防护绿地为纽带，串联山水资源，构建主城外围生态保护圈；建立由山体湖泊、水域湿地、城市绿地、风景区、农田等组成的六片城市楔型绿化开敞空间。农业生态区主要承担片状生态外环职能，形成武汉都市发展区与城市圈若干城市群之间的生态隔离。

## 城市海绵空间格局。综合考虑都市发展区生态资源要素分布、用地生态敏感性、内涝风险及洼地系统，形成“T轴-两环-多点-六楔”海绵城市自然生态空间结构；严格保护城市蓝、绿线系统，以自然山体、基本农田、自然保护区、风景区、森林公园、林地，以及其他生态敏感性较高的区域组成生态底线区和生态发展区，以道路、水系等线性绿化为网络，以主城区城市公园绿地为点缀，构建点线面结合的自然生态格局。

“T轴”主要由长江、汉江河流水系组成，是展现武汉“两江交汇”独特城市意象的主体。

“两环”包括以三环线防护林带及其沿线的严西湖、汤逊湖、后官湖、金银湖、天兴洲等中小型湖泊和公园为主的线性生态内环；以城郊大型生态公园、生态农业区和外环线防护绿带构成的生态外环。

“多点”为结合已有城市公园和城市易涝点，在主城区布局多个具有内涝消减功能的城市绿地斑块，包括和平公园、解放公园、中山公园、后襄河公园、南湖公园、南干渠游园等城市级和社区级公园，缓解因城市建设需求带来的内涝风险，形成“多点棋布”的点状斑块格局。

“六楔”是由府河、武湖、大东湖、汤逊湖、青菱湖、后官湖水系等六个以水域湿地、山体林地为骨架的大型放射形生态绿楔，主要包括硃砂湖、后湖、七龙湖等18处郊野公园，柏泉、龙泉山、东湖等3处风景区，梁子湖、草湖等2处湿地保护区，青龙山、九峰等2个森林公园，后官湖、青菱湖等9片休闲度假区，八分山、后官湖等2处体育公园，武湖、慈惠等4片生态农业园，形成联系建成区内外的生态廊道和城市风道。

## 海绵蓝线系统控制。

1. 控制以长江、汉江为主的河流水系格局，长江、汉江、府河、倒水河等江河蓝线，以堤防为界，目前已有明确的工程界限，本次不单独划定。河道整治采取多级水位复核调蓄设计；通过在河道两岸植物群落配置如观赏型群落、生态型群落、生产绿地群落等模式和生态型驳岸，增加雨水的下渗量，塑造滨水休闲带。划定河流水体及河岸缓冲区面积189平方公里，重要城市明渠及保护范围面积32平方公里。

2. 控制湖泊蓝线、绿线和灰线保护范围。其中，蓝线、绿线之内不得任意开发，灰线内的建设要与滨水环境相协调，以保护湖泊资源的公共性和共享性。在166个湖泊保护名录基础上，结合水域条件和特点，增补梦泽湖、小什湖、大什湖、都司湖、草湖、陶术湖、万家汊、叫驴湖、庙湖、高湖、奓子湖、土地湖、河湖等湖泊进湖泊保护名录，新增湖泊面积约10平方公里。

## 海绵绿线系统控制。

1. 保护和恢复山体林地、湿地、田园等自然原貌，注重对基本农田等土地资源、青龙山、九峰森林公园、柏泉、龙泉山等自然保护区和风景旅游区、湿地、水源保护地等资源的保护与利用。加强水土保持、植树造林工程建设，减少地面径流，增加地下水补给。增加山体植被覆盖，涵养水土，禁止进行破坏山林绿化等的建设活动。划定风景名胜区、郊野公园、森林公园保护区面积75平方公里，基本农田、林地、生态绿楔核心区、生态廊道面积297平方公里，自然保护区控制面积22平方公里、湿地及其保护区13平方公里，山体及其保护区137平方公里，水源地保护区101平方公里，其他生态较敏感区域面积220平方公里。

2.在主城区内部布局多个具有内涝消减功能的城市公园，低洼地区城市开发与周边绿地统筹考虑，根据需求布局公园、带状绿地、街旁广场、街心游园等多样化的城市公园绿地，合理设置雨水入渗、调蓄设施，缓解因城市建设需求带来的内涝风险。在人口密集区域，通过增加社区级公园降低城市内涝风险，提升人均城市公共绿地指标，改善居住环境。

3. 针对三环线防护林带及其沿线的城市公园，合理设置雨水入渗、雨水调蓄设施，提高生态功能，构建复合型的人工植被和开放性的生态服务功能载体，营造森林绿带，作为阻隔人工城市建设区向外无序蔓延的屏障之一。城市防护绿地合理设置以入渗为主，净化为辅的海绵设施，增强城市网络化生态格局，与外围绿楔连接。

4. 划定城市公园面积约19平方公里，高速公路及快速路防护绿地64平方公里，铁路防护绿地37平方公里，重大市政公园设施防护绿地37平方公里。

# 海绵城市建设分区

## 建设分区目的。建设分区的主要目的是在分析研究城市每个片区面临的水问题基础上，对所有建设分区进行分类，确定各自海绵城市建设路径、控制指标和建设指引，形成全市海绵城市建设分区图，作为全市海绵城市建设和规划管理的重要依据。

## 建设分区原则。问题相对单一，措施有针对性；面积大小合适，便于规划及建设管理；责任划分清晰，利于分区推进；排水出口单一，便于绩效考核。

## 建设分区层级。分为三个层级，第一层级以出江口进行划分，重点在外洪内涝的协调和系统防涝能力构建；第二层级考虑受纳水体，重点在排水方式和调度管理的协调；第三层级考虑片区建设特征、排水体制、水问题特点和行政管理，重点在建设管理协调。

## 建设分区方案。规划区共划分为171个海绵城市建设分区。其中江南片（含武昌区、洪山区、青山区、东湖风景区、东湖高新区、化工区、江夏区）共83个，汉口、东西湖片（含硚口区、江汉区、江岸区、东西湖区）共36个，黄陂、新洲片（含黄陂区、新洲区）共17个，汉阳蔡甸片（含汉阳区、武汉开发区、汉南区、蔡甸区）共35个。中心城区的分区面积基本控制在10平方公里以内，新城区适当放大。

# 海绵城市建设管控

## 在各建设分区内，统一控制的指标均按此表2进行控制。

表2 统一管控指标一览表

| 指标名称 | 控制值 | 控制类型 |
| --- | --- | --- |
| 透水铺装率 | 新建项目 | ≥40% | 强制性 |
|  | 改造项目 | ≥30% | 引导性 |
| 下沉式绿地率 | 新建项目 | ≥25% | 强制性 |
|  | 改造项目 | ≥25% | 引导性 |
| 雨水资源化利用率 | ≥5% | 引导性 |
| 绿色屋顶率 | ≥30% | 引导性 |

说明：雨水资源化利用率=雨水资源化利用量/自来水总使用量

## 在每个建设分区内，年径流总量控制率分区管控指标按表3执行。

表3-1 汉口、东西湖片海绵城市建设分区管控指标

| 一、二级分区年径流总量控制率（%） | 三级分区年径流总量控制率 （%） |
| --- | --- |
| 分区名 | 取值 | 序号 | 分区名 | 新建 | 改造 |
| 常青系统 | 60 | 1 | 古田一路汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 2 | 城华路上游汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 3 | 古田二路汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 4 | 城华路下游汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 5 | 禁口渠上游汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 6 | 禁口渠下游汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 7 | 建设大道合流汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 8 | 利济北路合流水区 | 70 | 60 |
|  |  | 9 | 华山路汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 10 | 汉口中央商务区汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 11 | 青年路合流汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 12 | 常青路汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 13 | 常青花园汇水区 | 70 | 60 |
| 黄孝河系统 | 60 | 1 | 游艺路汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 2 | 新华路汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 3 | 建设大道南汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 4 | 建设大道北汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 5 | 黄孝河路汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 6 | 兴业路-后湖大道汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 7 | 塔子湖明渠汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 8 | 黄孝河后湖片汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 9 | 建设渠上游汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 10 | 建设渠下游汇水区 | 70 | 60 |
| 谌家矶系统 | 60 | 1 | 朱家河南汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 2 | 朱家河北汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 3 | 四季渠汇水区 | 70 | 60 |
| 汉口沿河系统 | 60 | 1 | 汉口沿河系统 | 70 | 60 |
| 汉口沿江系统 | 60 | 1 | 民生路系统 | 70 | 60 |
|  |  | 2 | 天津路系统 | 70 | 60 |
|  |  | 3 | 黄浦路合流汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 4 | 黄浦路分流汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 5 | 堤角系统 | 70 | 60 |
| 东西湖水系 | 70 | 1 | 金银潭系统 | 75 | 70 |
|  | 70 | 2 | 金银湖系统 | 75 | 70 |
|  | 60 | 3 | 塔尔头泵站系统 | 70 | 60 |
|  | 60 | 4 | 刘家台泵站系统 | 70 | 60 |

表3-2 黄陂新洲片海绵城市建设分区管控指标

| 一、二级分区年径流总量控制率（%） | 三级分区年径流总量控制率 （%） |
| --- | --- |
| 分区名 | 取值 | 序号 | 分区名 | 新建 | 改造 |
| 童家湖水系 | 70 | —— | —— | 75 | 70 |
| 盘龙湖水系 | 70 | —— | —— | 75 | 70 |
| 黄陂后湖水系 | 75 | —— | —— | 80 | 75 |
| 什子湖水系 | 70 | —— | —— | 75 | 70 |
| 武湖水系 | 60 | 1 | 泵站河系统 | 70 | 60 |
|  | 60 | 2 | 长河系统 | 70 | 60 |
|  | 75 | 3 | 朱家湖系统 | 80 | 75 |
| 柴泊湖水系 | 80 | —— | —— | 85 | 80 |
| 倒水西水系 | 60 | —— | —— | 70 | 60 |
| 陶术湖系统 | 70 | —— | —— | 75 | 70 |
| 万家汊系统 | 70 | —— | —— | 75 | 70 |
| 西陶家大湖系统 | 75 | —— | —— | 80 | 75 |
| 东陶家大湖系统 | 75 | —— | —— | 80 | 75 |
| 鄢家湖系统 | 75 | —— | —— | 80 | 75 |
| 阳逻沿江系统 | 60 | —— | —— | 70 | 60 |
| 涨渡湖水系 | 60 | —— | —— | 70 | 60 |
| 七湖系统 | 60 | —— | —— | 70 | 60 |

表3-3 汉阳蔡甸片海绵城市建设分区管控指标

| 一、二级分区年径流总量控制率（%） | 三级分区年径流总量控制率 （%） |
| --- | --- |
| 分区名 | 取值 | 序号 | 分区名 | 新建 | 改造 |
| 汉阳沿河系统 | 60 | 1 | 琴断口系统 | 70 | 60 |
|  | 60 | 2 | 曹家碑系统 | 70 | 60 |
|  | 60 | 3 | 汉钢西系统 | 70 | 60 |
|  | 70 | 4 | 月湖水系 | 75 | 70 |
|  | 60 | 5 | 龟山北系统 | 80 | 60 |
| 汉阳沿江系统 | 60 | 1 | 鹦鹉湖系统 | 70 | 60 |
|  | 60 | 2 | 鹦鹉洲系统 | 70 | 60 |
|  | 60 | 3 | 杨泗港系统 | 70 | 60 |
| 墨水湖系统 | 75 | 1 | 墨水湖东汇水区 | 80 | 75 |
|  |  | 2 | 墨水湖西汇水区 | 80 | 75 |
| 四新直排区系统 | 75 | 1 | 连通港汇水区 | 80 | 75 |
|  |  | 2 | 总港汇水区 | 80 | 75 |
|  |  | 3 | 北太子湖汇水区 | 80 | 75 |
| 南太子湖汇水区 | 75 | 1 | 南太子湖东汇水区 | 80 | 75 |
|  |  | 2 | 南太子湖北汇水区 | 80 | 75 |
|  |  | 3 | 南太子湖西汇水区 | 80 | 75 |
| 万家湖汇水区 | 70 | 1 | 万家湖汇水区 | 75 | 70 |
| 龙阳湖系统 | 70 | 1 | 龙阳湖东汇水区 | 75 | 70 |
|  |  | 2 | 龙阳湖西汇水区 | 75 | 70 |
| 三角湖系统 | 70 | 1 | 朱家新港汇水区 | 75 | 70 |
|  |  | 2 | 汤山渠汇水区 | 75 | 70 |
|  |  | 3 | 三角湖南汇水区 | 75 | 70 |
| 什湖北汇水区 | 70 | 1 | 什湖北汇水区 | 75 | 70 |
| 烂泥湖水系 | 70 | 1 | 汤湖、西北湖汇水区 | 75 | 70 |
|  |  | 2 | 烂泥湖汇水区 | 75 | 70 |
|  |  | 3 | 硃山湖北汇水区 | 75 | 70 |
|  |  | 4 | 硃山湖南汇水区 | 75 | 70 |
| 河西水系 | 70 | 1 | 河西水系 | 75 | 70 |
| 官莲湖水系 | 75 | 1 | 官莲湖水系 | 80 | 75 |
| 川江池水系 | 60 | 1 | 川江池北汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 2 | 川江池南汇水区 | 70 | 60 |
| 蚂蚁河水系(汉南区) | 60 | — | —— | 70 | 60 |
| 后官湖水系（汉阳区片） | 70 | — | —— | 75 | 70 |
| 后官湖水系（开发区片） | 70 | — | —— | 75 | 70 |
| 蔡甸区(蔡甸东湖水系) | 70 | — | —— | 75 | 70 |

表3-4 江南片海绵城市建设分区管控指标

| 一、二级分区年径流总量控制率（%） | 三级分区年径流总量控制率 （%） |
| --- | --- |
| 分区名 | 取值 | 序号 | 分区名 | 新建 | 改造 |
| 汤逊湖水系 （直排区） | 60 | 1 | 武昌旧城 | 70 | 60 |
|  |  | 2 | 白沙洲北片 | 70 | 60 |
|  |  | 3 | 南湖花园片 | 70 | 60 |
|  |  | 4 | 文馨街片 | 70 | 60 |
|  |  | 5 | 湖工片 | 70 | 60 |
|  |  | 6 | 青菱片 | 70 | 60 |
|  |  | 7 | 白沙洲南片 | 70 | 60 |
|  |  | 8 | 青菱河片 | 70 | 60 |
| 汤逊湖水系 （南湖汇水区） | 65 | 1 | 卓刀泉片 | 70 | 65 |
|  |  | 2 | 关山片 | 70 | 65 |
|  |  | 3 | 小南湖片 | 70 | 65 |
|  |  | 4 | 狮子山片 | 70 | 65 |
| 汤逊湖水系 （野芷湖汇水区） | 65 | 1 | 野芷湖汇水区 | 70 | 65 |
| 汤逊湖水系 （黄家湖汇水区） | 65 | 1 | 黄家湖西北片 | 70 | 65 |
|  |  | 2 | 黄家湖东南片 | 70 | 65 |
|  |  | 3 | 黄家湖西南片 | 70 | 65 |
| 汤逊湖水系 （青菱湖汇水区） | 65 | 1 | 青菱湖东片 | 70 | 65 |
|  |  | 2 | 青菱湖南片 | 70 | 65 |
|  |  | 3 | 青菱湖西片 | 70 | 65 |
| 汤逊湖水系 （海口汇水区） | 60 | 1 | 海口汇水区 | 70 | 60 |
| 汤逊湖水系 （汤逊湖汇水区） | 75 | 1 | 虹桥片 | 80 | 75 |
|  |  | 2 | 保利北路片 | 80 | 75 |
|  |  | 3 | 光谷大道片 | 80 | 75 |
|  |  | 4 | 光谷一路片 | 80 | 75 |
|  |  | 5 | 高新四路片 | 80 | 75 |
|  |  | 6 | 藏龙岛片 | 80 | 75 |
|  |  | 7 | 流芳大道片 | 80 | 75 |
|  |  | 8 | 东坝港片 | 80 | 75 |
|  |  | 9 | 纸坊片 | 80 | 75 |
|  |  | 10 | 金鞭港片 | 80 | 75 |
| 武昌临江汇水区 | 60 | 1 | 筷子湖片 | 70 | 60 |
|  |  | 2 | 平湖门片 | 70 | 60 |
|  |  | 3 | 下新河汇水区 | 70 | 60 |
|  |  | 4 | 徐家棚汇水区 | 70 | 60 |
| 东沙湖水系 （东沙湖罗家港直排区） | 60 | 1 | 罗家港沿江北片 | 70 | 60 |
|  |  | 2 | 罗家港沙湖港片 | 70 | 60 |
|  |  | 3 | 罗家港沿江南片 | 70 | 60 |
|  |  | 4 | 罗家港南片 | 70 | 60 |
|  |  | 5 | 董家明渠片 | 70 | 60 |
| 东沙湖水系 （沙湖汇水区） | 75 | 6 | 新生路片 | 80 | 75 |
|  |  | 7 | 昙华林片 | 80 | 75 |
|  |  | 8 | 公正路片 | 80 | 75 |
| 东沙湖水系 （东湖汇水区） | 75 | 9 | 官桥湖西片 | 80 | 75 |
|  |  | 10 | 水果湖片 | 80 | 75 |
|  |  | 11 | 东湖路片 | 80 | 75 |
|  |  | 12 | 东湖西岸片 | 80 | 75 |
|  |  | 13 | 青山港片 | 80 | 75 |
|  |  | 14 | 东湖港片 | 80 | 75 |
|  |  | 15 | 紫菘花园片 | 80 | 75 |
|  |  | 16 | 喻家湖片 | 80 | 75 |
|  |  | 17 | 九峰明渠片 | 80 | 75 |
| 港西汇水区 | 70 | 1 | 港西汇水区 | 75 | 70 |
| 青山镇汇水区 | 60 | 2 | 青山镇汇水区 | 70 | 60 |
| 工业港汇水区 | 60 | 3 | 工业港汇水区 | 70 | 60 |
| 北湖水系 （北湖汇水区） | 60 | 1 | 建设乡渠片 | 70 | 60 |
|  |  | 2 | 北湖南港片 | 70 | 60 |
|  |  | 3 | 北湖小港片 | 70 | 60 |
|  |  | 4 | 白玉山明渠片 | 70 | 60 |
|  |  | 5 | 北湖闸港片 | 70 | 60 |
|  |  | 6 | 北湖大港北片 | 70 | 60 |
|  |  | 7 | 北湖大港南片 | 70 | 60 |
| 北湖水系 （严西湖汇水区） | 60 | 1 | 严西湖武东片 | 70 | 60 |
|  |  | 2 | 严西湖北片 | 70 | 60 |
| 北湖水系 （严东湖汇水区） | 75 | 10 | 严东湖西片 | 80 | 75 |
|  |  | 11 | 严东湖东片 | 80 | 75 |
| 五加湖汇水区 | 65 | 1 | 五加湖汇水区 | 70 | 65 |
| 严家湖汇水区 | 75 | 1 | 东绝流港片 | 80 | 75 |
|  |  | 2 | 黄大堤支港 | 80 | 75 |
| 车墩湖汇水区 | 75 | 1 | 里沟港上游片 | 80 | 75 |
|  |  | 2 | 里沟港下游片 | 80 | 75 |
| 豹澥湖汇水区 | 75 | 1 | 豹澥河上游片 | 80 | 75 |
|  |  | 2 | 豹澥河下游片 | 80 | 75 |
|  |  | 3 | 星月溪-台山溪片 | 80 | 75 |
|  |  | 4 | 豹子溪上游片 | 80 | 75 |
|  |  | 5 | 豹子溪下游片 | 80 | 75 |
|  |  | 6 | 光电产业园片 | 80 | 75 |
|  |  | 7 | 中新生物园片 | 80 | 75 |
|  |  | 8 | 未来城南部组团片 | 80 | 75 |
|  |  | 9 | 豹澥湖南片 | 80 | 75 |
| 梁子湖汇水区 (新城区） | 75 | 1 | 五里界片 | 80 | 75 |
|  |  | 2 | 天子山片 | 80 | 75 |
| 鲁湖汇水区 （新城区） | 75 | 1 | 金口片 | 80 | 75 |
|  |  | 2 | 郑店片 | 80 | 75 |

## 建设项目年径流总量控制率。绿化用地及港渠统一按85%确定。建筑与小区年径流总量控制指标以所在建设分区控制指标为基准，结合项目用地性质或道路红线宽度予以调整，具体调整幅度按表4和表5执行。调整后的取值不足60%的按60%取值，调整后的取值大于85%的按85%取值。

表4   建筑与小区年径流总量控制率调整值一览表

| 地块建设特点 | 不同用地的调整值 |
| --- | --- |
|  | 居住 | 工业 | 公共管理公共服务 | 商业 服务 | 公用 设施 | 物流 仓储 | 交通 设施 |
| 改造 | 0 | 0 | 0 | -5% | -5% | 0 | -5% |
| 新建 | +5% | +5% | +5% | -5% | 0 | +5% | -5% |

表5   城市道路年径流总量控制率调整值一览表

| 道路红线宽 （m） | 调整值 |
| --- | --- |
|  | 改造项目 | 新建项目 |
| 10≤B＜20 | -5% | 0% |
| 20≤B＜40 | 0% | 0% |
| B≥40 | 0% | +5% |

## 建设指引。各建设分区中有内涝问题的建设分区59个，这类建设分区在排水设施规划时应有适当提高设施标准；有污水收集处理问题的建设分区63个，这类建设分区应有针对性开展污水管网、泵站建设或进行社区雨污分流改造；有水体黑臭问题的建设分区18个，这类建设分区应将黑臭水体整治列入近期建设计划，尽快解决黑臭水体问题。

# 规划措施及规划衔接建议

## 系统性防涝措施。

1. 新建和改造地区的排水设施应达到表6的标准。改造难度大的建成区，其官网排放标准可适当降低。下穿通道等设施设计重现期应达到表7的标准。

表6 新建、改建地区雨水管渠设计暴雨重现期取值

| 汇流时间 （min） | 重现期P（a） |
| --- | --- |
|  | 一般地区及路段 | 地形条件调整 | 防护对象重要性调整 |
|  | 管渠 | 不利地区及路段 | 有利地区及路段 | 重要地区及路段 |
| T≤60 | 3 | +2 | -2 | +2 |
| 60＜T≤120 | 4 | +2 | 0 | +2 |
| 120＜T | 5 | +2 | 0 | +2 |

表7 下穿通道排水设施设计暴雨重现期取值

| 下穿道路等级 | 重现期P（年） | 计算用汇流时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 主干道及以下等级 | 10 | ≯5 |
| 快速路、过江过湖通道 | 20 | ≯5 |
| 与地铁及地下商业设施相连的地下通道 | 50 | ≯5 |

2. 对于管网设施不能解决的涝水排放，结合城市湖泊、湿地、公园、下凹式绿地和广场等措施新增城市雨水调蓄空间，同时可结合内涝高风险地区的局部点建设雨水调蓄池。特殊地区可考虑深隧排水方式。

3. 对于超过城市内涝防治标准的雨水，应充分利用湖泊超高调蓄容积进行蓄存，必要时将部分城市道路作为临时通道并制定应急预案。

## 水环境改善措施。按照《武汉市污水收集处理专项规划》确定的总体布局，有序推进污水厂、站、管的建设。对水环境问题严重的重点区域，开展雨水径流污染治理的研究，研究控制雨水径流污染的方案，并根据需要控制用于雨水径流污染控制的用地。

## 对湖泊“三线一路”保护规划的编制建议。建议将表8的水体增补进湖泊保护名录，并相应开展三线一路保护规划编制。

表8  武汉市都市发展区建议增补湖泊名录

| 序号 | 湖泊名称 | 所属行政区 | 水体面积（ha） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小什湖 | 汉阳区 | 22.00 |
| 2 | 大什湖 | 汉阳区、蔡甸区 | 472.00 |
| 3 | 叫驴湖 | 武汉开发区 | 14.39 |
| 4 | 庙湖 | 武汉开发区 | 3.85 |
| 5 | 高湖 | 武汉开发区 | 30.27 |
| 6 | 奓子湖 | 武汉开发区 | 14.00 |
| 7 | 土地湖 | 武汉开发区 | 7.38 |
| 8 | 河湖 | 武汉开发区 | 9.42 |
| 9 | 陶术湖 | 新洲区 | 67.16 |
| 10 | 万家汊 | 新洲区 | 16.16 |
| 11 | 草湖 | 黄陂区 | 413.03 |
| 12 | 都司湖 | 武昌区 | 1.19 |
| 13 | 梦泽湖 | 江汉区 | 21.97 |
|  | 合计 | 1092.82 |

## 对城市绿地系统规划的编制建议。建议绿地系统规划增加如下内容：

1. 明确海绵城市绿地系统规划的基本原则。在景观性、可游憩性基础上，强化绿地系统的生态性、可渗透性、可调蓄性，合理预留或创造空间条件，对绿地自身及周边硬化区域的径流进行渗透、调蓄、净化，并与城市雨水管渠系统、超标雨水径流排放系统相衔接。

2. 确定不同类型绿地的低影响开发控制目标。在满足城市绿化规划建设指标要求的基础上，提出公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地等各类绿地低影响开发规划建设目标、下沉式绿地率及其下沉深度等控制指标。

3. 确定不同类型绿地适用的低影响设施类型、规模及布局。统筹江河湖泊等水生态敏感区、生态空间和绿地空间布局，确定城市绿地系统低影响开发设施的类型、规模和布局，充分发挥绿地的渗透、调蓄和净化功能。

4. 布局消纳周边超标雨水径流和必要初期雨水的场地和设施。在江滩、东湖、三环线绿化等有条件地区因地制宜的规划布局占地面积较大的低影响开发设施，与排水防涝规划衔接，预留超标径流和城市道路初期雨水消纳场地。

5. 提出适宜的树种选择和相关技术要求，满足功能和景观需求。低影响开发的树种应选择适宜的乡土植物和耐淹植物，通过合理设置绿地下沉深度和溢流口、局部换土或改良增强土壤渗透性能等方法，保障植物的正常生长；并在满足渗透、调蓄、净化功能的基础上，形成良好的城市景观。

## 对城市排水防涝规划编制的建议，建议增加如下内容：

1. 明确低影响开发径流总量控制目标与指标。通过对排水系统总体评估、内涝风险评估等，明确低影响开发雨水系统径流总量控制目标，并与城市总体规划、详细规划中低影响开发雨水系统的控制目标相衔接，至少将控制目标分解至各排水系统（或湖泊汇水区）。

细化内涝风险等级。推荐使用水力模型进行城市内涝风险评估。条件不允许的，可通过对地形、现状排水设施建设水平等因素进行分析，确定规划范围内内涝风险等级。

2. 确定径流污染控制目标及防治方式。应通过评估、分析径流污染对城市水环境污染的贡献率，根据城市水环境的要求，结合径流污染物控制要求确定年径流总量控制率，同时明确径流污染控制方式并合理选择低影响开发设施。

3. 与城市雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统有效衔接。应最大限度地发挥低影响开发雨水系统对径流雨水的渗透、调蓄、净化等作用，低影响开发设施的溢流应与城市雨水管渠系统或超标雨水径流排放系统衔接。城市雨水管渠系统、超标雨水径流排放系统应与低影响开发系统同步规划设计，并按照《武汉市中心城区排水防涝专项规划》及相关规范确定的设计标准进行规划设计。

## 对城市用地竖向规划的编制建议。武汉市尚未编制城市用地竖向规划，建议编制该规划，并在规划中体现以下要求：整体形成有利于自然排水的竖向条件；落实地面超标径流行泄通道的连贯性竖向要求；利用城市绿地、广场、道路等公共开放空间，在满足各类用地主导功能的基础上合理布局低影响开发设施。

## 对城市道路交通规划的编制建议，建议增加以下规划内容：

1. 提出各等级道路低影响开发控制目标。在满足道路交通安全等基本功能的基础上，充分利用城市道路自身及周边绿地空间落实低影响开发设施，结合道路横断面和排水方向，利用不同等级道路的绿化带、车行道、人行道和停车场建设下沉式绿地、植草沟、雨水湿地、透水铺装、渗管/渠等低影响开发设施，通过渗透、调蓄、净化方式，实现道路低影响开发控制目标。

2. 协调道路红线内外用地空间布局与竖向。道路红线内绿化带不足，不能实现低影响开发控制目标要求时，可由政府主管部门协调道路红线内外用地布局与竖向，综合达到道路及周边地块的低影响开发控制目标。道路红线内绿地及开放空间在满足景观效果和交通安全要求的基础上，应充分考虑承接道路雨水汇入的功能，通过建设下沉式绿地、透水铺装等低影响开发设施，提高道路径流污染及总量等控制能力。

3. 明确低影响开发设施的类型和布局。城市道路横断面、纵断面设计的专项规划，应明确低影响开发设施的基本选型及布局等内容，并合理确定低影响开发雨水系统与城市道路设施的空间衔接关系。有条件的地区应编制专门的道路低影响开发设施规划设计指引，明确各层级城市道路（快速路、主干路、次干路、支路）的低影响开发控制指标和控制要点。

## 对城市防洪规划的编制建议，建议增加如下内容：

1. 明确不同等级的分蓄洪空间，并控制其内部安全区、台设施，提高分蓄洪区运用的有效性，降低洪水灾害。

2. 尽量采用天然堤防岸线，结合河道自然蜿蜒的流态，形成丰富多彩的生物环境组合，为滨水生物提供生存空间。

## 对生态环境保护规划的编制建议，建议增加如下内容：

1. 结合城市总体规划及本规划确定的城市自然生态格局，明确山、水、林、田、湖等保护区域。

2. 结合低影响开发理念，运用更为自然生态的绿色设施，实现城市雨水径流的自然积存、自然渗透、自然净化，维持开发建设前后的用地水文特征基本不变，保护城市生态功能，逐步构建城市健康、可持续的生态空间。

3. 提出每个流域的面源污染削减指标。

# 近期建设

## 面积要求。规划至2020年，实现海绵城市区域年径流控制率目标的城市建设区用地面积应不低于179平方公里。

## 近期建设策略。系统建设与分区建设相结合，问题导向与目标导向相结合，集中推进与分区推进相结合。

## 近期海绵城市近期重点建设区

1. 海绵城市近期重点围绕水问题突出区域来开展，重点建设区包括四大类，即海绵城市建设综合示范区、黑臭水体治理关联区、内涝治理重点区和重点湖泊水生态修复关联区。重点建设区应包括区内源头海绵化改造、中途蓄水设施建设和内涝点原位治理。

2. 武汉市海绵城市近期重点建设区共包括35个建设区，总面积203.51 km2，其中中心城区28个建设区、面积177.11 km2；新城区7个建设区、面积32.4 km2。详见表9。

表9 近期海绵城市重点建设区一览表

| 序 号 | 建设区 名称 | 所属排水系统 | 所属 行政区 | 面积 Km2 | 近期重点建设的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 示范 | 黑臭水体治理 | 内涝治理 | 重点水体生态修复 |
| 1 | 城华路上游汇水区 | 常青系统 | 硚口区 | 4.04 | √ |  |  |  |
| 2 | 青年路合流汇水区 |  | 江汉区 | 4.71 |  |  | √ |  |
| 3 | 汉口中央商务区汇水区 |  | 江汉区 | 6.92 |  |  | √ |  |
| 4 | 新华路汇水区 | 黄孝河系统 | 江汉区 | 2.71 |  |  | √ |  |
| 5 | 建设大道南汇水区 |  | 江岸区 江汉区 | 5.03 |  |  | √ |  |
| 6 | 建设大道北汇水区 |  | 江汉区 | 3.05 |  |  | √ |  |
| 7 | 兴业路-后湖大道汇水区 |  | 江岸区 | 3.41 |  | √ |  |  |
| 8 | 塔子湖明渠汇水区 |  | 江岸区 | 8.21 |  | √ |  |  |
| 9 | 黄孝河后湖片汇水区 |  | 江岸区 | 4.65 |  | √ |  |  |
| 10 | 琴断口系统 | 琴断口系统 | 汉阳区 | 2.74 |  |  | √ |  |
| 11 | 曹家碑系统 | 曹家碑系统 | 汉阳区 | 1.47 |  |  | √ |  |
| 12 | 朱家老港汇水区 | 后官湖水系 后官湖汇水区 | 汉阳区 武汉开发区 | 5.0 |  | √ |  |  |
| 13 | 后官湖沌口汇水区 |  | 武汉开发区 | 15.0 |  |  |  | √ |
| 14 | 连通港汇水区 | 后官湖水系四新直排区 | 汉阳区 | 10.90 | √ |  |  |  |
| 15 | 总港汇水区 |  | 汉阳区 | 8.42 | √ |  |  |  |
| 16 | 北太子湖汇水区 |  | 武汉开发区 | 2.88 | √ |  |  |  |
| 17 | 杨泗港系统 | 汉阳沿江系统 | 汉阳区 | 3.70 | √ |  |  |  |
| 18 | 港西系统 | 港西系统 | 青山区 | 9.53 | √ |  |  |  |
| 19 | 港东以用代排区 | 东沙湖水系东湖汇水区 | 青山区 | 6.65 | √ | √ |  | √ |
| 20 | 东湖港汇水区 |  | 青山区 洪山区 | 10.98 | √ | √ |  | √ |
| 21 | 官桥湖西汇水区 |  | 洪山区 | 2.29 |  |  |  | √ |
| 22 | 官桥湖东汇水区 |  | 东湖高新区 | 6.77 |  |  |  | √ |
| 23 | 俞家湖南汇水区 |  | 东湖高新区 | 7.62 |  |  |  | √ |
| 24 | 夹套河北部汇水区 | 汤逊湖水系直排区 | 武昌区 | 5.83 |  | √ | √ |  |
| 25 | 巡司河雅安街汇水区 |  | 武昌区、洪山区 | 4.73 |  | √ | √ |  |
| 26 | 巡司河中段汇水区 |  | 洪山区 | 7.56 |  | √ | √ |  |
| 27 | 南湖东北部汇水区 | 汤逊湖水系南湖汇水区 | 东湖高新区 | 9.97 |  |  | √ |  |
| 28 | 光谷大道汇水区 | 汤逊湖水系汤逊湖汇水区 | 东湖高新区 | 6.34 |  | √ | √ |  |
| 中心城区小计 |  | 171.11 |  |  |  |  |
| 29 | 常青花园汇水区 | 常青系统 | 东西湖区 | 5.84 |  | √ |  |  |
| 30 | 黄陂后湖南部汇水区 | 后湖水系 | 黄陂区 | 5.0 |  |  |  | √ |
| 31 | 高湖北部汇水区 | 后官湖水系后官湖汇水区 | 蔡甸区 | 5.0 |  |  |  | √ |
| 32 | 蚂蚁河中东部汇水区 | 蚂蚁河水系 | 汉南区 | 4.0 |  | √ |  |  |
| 33 | 金鞭港汇水区 | 汤逊湖水系汤逊湖汇水区 | 江夏区 | 3.0 |  | √ |  |  |
| 34 | 总港中游汇水区 |  | 江夏区 | 5.0 |  |  | √ |  |
| 35 | 邬家湖汇水区 | 邬家湖水系 | 新洲区 | 4.56 |  | √ | √ |  |
| 新城区小计 |  | 32.4 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 203.51 |  |  |  |  |

## 内涝防治的近期系统性骨干工程包括出江泵站工程、骨干通道工程和湖泊调蓄工程。

1. 出江泵站工程

近期重点新改扩建的出江泵站共18座，新增出江规模1038.5m3/s，详见表10。

表10  近期新改扩建系统性出江泵站工程一览表

| 序 号 | 泵站工程名 | 所属排水系统 | 现状出江能力m3/s | 近期新增出江能力m3/s | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后湖四期泵站建设工程 | 黄孝河系统 | 122.5 | 110 | 解决系统内涝问题 |
| 2 | 金银潭泵站建设工程 | 金银潭系统 | 0 | 50 | 分流常青泵站排水 |
| 3 | 黄浦路泵站扩建工程 | 沿江黄浦路系统 | 8.1 | 24 | 解决系统内涝问题 |
| 4 | 朱家河泵站建设工程 | 谌家矶系统 | 0 | 75 | 重点新建区 |
| 5 | 北堤泵站扩建工程 | 谌家矶系统 | 9 | 35 | 解决系统内涝问题 |
| 6 | 四新泵站建设工程 | 后官湖水系 （四新直排区） | 0 | 105 | 提高四新新区防涝能力 |
| 7 | 东湖低排泵站建设工程 | 后官湖水系 | 100 | 90 | 保证水系调蓄水位 |
| 8 | 琴断口泵站建设工程 | 琴断口 | 0 | 20 | 重点新建区 |
| 9 | 什湖泵站扩建工程 | 后官湖水系 （后官湖汇水区） | 4.9 | 15 | 重点新建区 |
| 10 | 什湖西泵站扩建工程 | 后官湖水系 （后官湖汇水区） | 7.5 | 32.5 | 重点新建区 |
| 11 | 川江池泵站建设工程 | 川江池水系 | 9 | 83 | 重点新建区 |
| 12 | 荒五里泵站建设工程 | 河西水系 （荒五里系统） | 0.39 | 25 | 重点新建区 |
| 13 | 港西泵站扩建工程 | 港西系统 | 23.8 | 30 | 解决系统内涝问题 |
| 14 | 新龙角湖泵站建设工程 | 工业港系统 | 6 | 11 | 解决系统内涝问题 |
| 15 | 北湖泵站扩建工程 | 北湖水系 | 64 | 86 | 重点新建区 |
| 16 | 北湖闸泵站建设工程 | 北湖水系 | 0 | 90 | 重点新建区 |
| 17 | 江南泵站建设工程 | 汤逊湖水系 | 180 | 150 | 解决系统内涝问题 |
| 18 | 筷子湖泵站建设工程 | 武昌临江系统 | 0.68 | 7.0 | 分流内沙湖汇水区排水 |
| 合计 |  |  | 1038.5 |  |

2.骨干通道工程

近期需要重点建设的骨干通道工程共34条，总长度141km。详见表11。

表11 近期重点建设的骨干通道工程一览表

| 序号 | 所属排水系统 | 通道名 | 通道长度 km | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄孝河系统 | 黄孝河明渠扩建 | 5.4 |  |
| 2 |  | 黄孝河二通道新建 | 4.2 |  |
| 3 |  | 建设大道延长线排水通道新建 | 1.6 |  |
| 4 |  | 建设渠改造 | 1.3 |  |
| 5 |  | 百步亭路排水通道新建 | 1.5 |  |
| 6 |  | 岱山渠改造 | 1.3 |  |
| 7 | 常青系统 | 机场河箱涵及明渠扩建 | 4.0 |  |
| 8 | 金银潭系统 | 堤南明渠改扩建 | 4.7 | 金银潭泵站进水明渠 |
| 9 | 谌家矶系统 | 四季渠改造 | 2.9 |  |
| 10 |  | 平安渠改造 | 1.5 |  |
| 11 |  | 朱家河改造 | 8.0 |  |
| 12 | 后官湖水系 | 火焰沟扩建 | 0.8 |  |
| 13 |  | 连通港扩建 | 5.1 |  |
| 14 |  | 鲤鱼溪扩建 | 3.2 |  |
| 15 | 汉阳沿江杨泗港系统 | 杨泗港泵站主通道 | 1.5 |  |
| 16 | 川江池系统 | 川江池泵站进水主通道 | 2.2 |  |
| 17 | 港西系统 | 港西泵站二通道 | 1.9 |  |
| 18 | 东沙湖水系 | 东湖港扩建 | 4.6 |  |
| 19 |  | 沙湖港东段扩建 | 4.3 |  |
| 20 | 北湖水系 | 北湖大港扩建 | 6.3 |  |
| 21 |  | 北湖闸港扩建 | 3.3 |  |
| 22 |  | 北湖港扩建 | 2.1 |  |
| 23 |  | 白玉山明渠扩建 | 4.4 |  |
| 24 | 汤逊湖水系 | 南湖出江通道新建 | 3.0 |  |
| 25 |  | 巡司河综合整治 | 7.5 |  |
| 26 |  | 夹套河骨干箱涵新建 | 7.8 |  |
| 27 |  | 南湖连通港综合整治 | 2.6 |  |
| 28 |  | 青菱河扩建 | 8.4 |  |
| 29 |  | 东港扩建 | 3.7 |  |
| 30 |  | 野芷湖出口通道（至巡司河） | 1.6 |  |
| 31 |  | 十里长渠扩建 | 1.1 |  |
| 32 |  | 纸坊山洪外引通道 | 13.0 |  |
| 33 |  | 金鞭港扩建 | 7.8 |  |
| 34 |  | 光谷大道二通道 | 1.5 |  |
| 35 |  | 新竹路第二出口通道 | 0.5 |  |
| 36 |  | 雅安街横一排水通道 | 3.4 |  |
| 37 |  | 青菱路主通道 | 3.0 |  |
| 合计 | 141 |  |

3.湖泊调蓄工程

近期需要进行退养、清淤及退塘还湖的湖泊共11个。其中，退塘还湖总面积1303.7ha,退养面积8298.9ha,清淤容积共612.2万m3，涉及总调蓄容积。详见表12。

表12  近期规划的湖泊调蓄工程一览表

| 序号 | 湖泊名 | 所属排水系统 | 退塘还湖 面积ha | 退养面积ha | 清淤容积104m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹叶海 | 常青系统 | 18.7 | 18.7 | 9.4 |  |
| 2 | 墨水湖 | 后官湖水系 | 0 | 363.8 | 18.2 |  |
| 3 | 龙阳湖 | 后官湖水系 | 0 | 168.0 | 9.4 |  |
| 4 | 南太子湖 | 后官湖水系 | 0 | 357.1 | 178 |  |
| 5 | 大什湖 | 后官湖水系 | 472 | 472 | 47.2 | 依据中法生态城规划 |
| 6 | 南湖 | 汤逊湖水系 | 0 | 0 | 250 | 退养已完成 |
| 7 | 汤逊湖 | 汤逊湖水系 | 670 | 4762 | 100 | 疏挖秀湖湖区 |
| 8 | 黄家湖 | 汤逊湖水系 | 143 | 811.8 | 0 |  |
| 9 | 野芷湖 | 汤逊湖水系 | 0 | 161.5 | 0 |  |
| 10 | 青菱湖 | 汤逊湖水系 | 0 | 884.4 | 0 |  |
| 11 | 野湖 | 汤逊湖水系 | 0 | 299.6 | 0 |  |
| 合计 | 1303.7 | 8298.9 | 612.2 |  |

## 水污染治理的系统性骨干工程包括污水厂新改扩建工程、污水收集系统完善工程和黑臭水体治理工程。

1.污水处理厂新改扩建工程。近期的污水处理厂新改扩建工程共9项，详见表13。

表13  近期污水处理厂新改扩建工程一览表

| 序 号 | 污水厂新改扩建工程名 | 新增规模 104m3/d | 尾水执 行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄家湖污水厂扩建升级 | 20 | 一级A |  |
| 2 | 北湖污水处理厂新建 | 29 | 一级A |  |
| 3 | 三金潭污水厂升级 | 0 | 一级A |  |
| 4 | 汉西污水处理厂扩建升级 | 20 | 一级A |  |
| 5 | 南太子湖污水厂扩建 | 15 | 一级A | 尾水出江管同步 |
| 6 | 汤逊湖污水厂尾水排江 | 0 | 一级A |  |
| 7 | 江夏污水厂新建 | 8 | 一级A | 尾水出江管同步 |
| 8 | 蔡甸大桥污水厂扩建 | 5 | 一级A |  |
| 9 | 东西湖高桥污水厂扩建升级 | 5 | 一级A |  |
| 合计 | 97 |  |  |

2. 污水收集系统完善工程。近期污水收集的系统性工程共13项，详见表14。

表14  近期污水收集系统性工程一览表

| 序号 | 污水收集系统性工程名 | 新建中途提升泵站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄孝河西岸收集干管 | 塔子湖污水泵站 |  |
| 2 | 黄孝河东岸收集干管 | 石桥污水泵站 |  |
| 3 | 谌家矶收集干管 | 谌家矶污水泵站 |  |
| 4 | 常青花园收集干管 | 常青花园污水泵站 |  |
| 5 | 建设渠污水泵站收集干管 | -- |  |
| 6 | 硚口西北部污水收集干管 | -- |  |
| 7 | 东流港沿线污水收集干管 | -- |  |
| 8 | 琴断口西岸地区污水收集干管 | -- |  |
| 9 | 四厂合一污水深隧转输系统 | -- |  |
| 10 | 武东及白玉山地区污水收集干管 | -- |  |
| 11 | 巡司河两岸污水收集干管 | 南湖花园泵站、晒湖箱涵截污泵站 |  |
| 12 | 夹套河沿线污水收集干管 | -- |  |
| 13 | 纸坊及五里界地区污水收集干管 | 五里界污水泵站、纸坊污水泵站 |  |

3. 黑臭水体治理工程。在污水收集、分流区面源污染源头削减之后，还需对黑臭水体进行综合整治，相关工程见表15。

表15  黑臭水体综合治理工程一览表

| 序号 | 黑臭水体名 | 综合治理工程 （不含常规截污和面源污染源头削减） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡司河 | 合流区高倍数截留 全线生态修复 江南出江通道以上段进行生态补水 |  |
| 2 | 南湖连通港 | 全线生态修复 |  |
| 3 | 机场河 | 高倍数截留 明渠生态修复 污水厂尾水补水 |  |
| 4 | 黄孝河明渠 | 高倍数截留 明渠生态修复 污水厂尾水补水 |  |
| 5 | 幸福二路明渠 | 污水厂尾水补水 |  |
| 6 | 青山港、武钢二号明渠、东洋港、沙湖港 | 明渠生态修复 | 汇水区为分流区、为青山海绵示范区 |
| 7 | 朱家老港 | 明渠生态修复 | 汇水区为分流区 |
| 8 | 夹套河 | 明改暗 |  |
| 9 | 杨园临江明沟 | 明渠生态修复 |  |
| 10 | 秀湖明渠 | 明渠生态修复 | 汇水区为分流区、海绵近期建设区 |
| 11 | 金鞭港 | 明渠生态修复 水库调度保持生态基流 | 汇水区为海绵近期建设区 |
| 12 | 鄢家湖 | 底泥清淤 生态修复 | 汇水区为海绵近期建设区 |
| 13 | 纱帽城区排水明渠 | 明渠生态修复 生态补水 | 汇水区为海绵近期建设区 |

# 规划保障措施与建议

## 重视前期研究和数据积累 。

1. 搭建覆盖全市规划建设区范围的基础数据监测平台，收集降雨规律、产汇流关系、地下水位和水质变动、不同下垫面地面径流污染强度及与降雨过程的相关性，以及土壤渗透性数据等，并长期维护和进行数据积累。

2. 研究编制适用于工程设计、建设和维护的技术标准，通过理论研究和不断积累工程案例资料，将理论化、理念化的成果转化为工程化的指导文件。

3. 研究编制规划、施工图审查的技术要点、方法和软件系统，提高项目审批效率。简政放权是国家改革的重要方向，在海绵城市理念推行的同时还需要保证各类行政许可的时效性和科学性，唯一的途径就是让许可的技术审查条目化、模块化、自动化，为此，需要通过研究和案例的积累，制定更易操作的技术手册、开发操作简单界面直观的审查评估软件系统。

## 强化规划引领。

1. 各新城区应组织编制区级海绵城市专项规划，细分海绵城市建设分区，并按照住建部《海绵城市专项规划编制暂行规定》提出明确的系统方案，完成时间为2017年10月以前。

2. 各区政府应组织编制列入近期海绵城市重点建设区的建设规划，并将海绵城市建设工程项目化，并分解落实责任主体和完成计划，完成时间为2017年6月以前。

## 构建全过程管控机制。

1. 结合示范试点及新建项目海绵化改造的推进，不断完善、细化《武汉市海绵城市建设管理办法》，制定责任更加清晰、路线更为合理的全过程管控分类实施的政策性文件。

2. 制定年度评估制度，对规划编制、项目许可、项目建设、项目维护进行年度评估，不断总结海绵城市推进过程中的问题和经验，更加有效的推进海绵城市理念的贯彻和落实。

3. 制定海绵城市建设与政府性荣誉授予的挂钩机制，把各单位、各行政区的海绵城市建设推进状况作为文明单位、青年文明号、五一劳动奖状奖章等荣誉的评选与授予的必备条件。

4. 制定更加积极的宣传、公开和市民监督政策，规划、建设信息的公开是推动社会监督的基础，也是推进海绵城市建设的重要途径，应研究公开的内容、形式和方式，方便社会监督。

## 探索海绵城市可持续建设的资金保障机制 。

1. 建立市区政府专项投入基金，专项用于海绵城市项目的建设资金或补贴奖励资金。

2. 探索雨水收费与地块海绵水平的对接机制，在有条件的新建区域，开展雨水收费的探索，更加主动的引导建设单位积极进行低影响的开发。

## 完善项目推进的责任机制。

1. 近期建设的系统性骨干工程由市区共同推进，具体责任主体按市委办公厅、市政府办公厅联合印发的《关于加强灾后水利建设的意见》、市政府办公厅转发的《武汉市城镇生活污水全收集全处理工作实施方案》执行。

2. 海绵城市近期重点建设区的建设以区级政府为责任主体，具体详见表16。

表16 近期海绵城市重点建设区责任分配一览表

| 序号 | 建设区名称 | 所属排水系统 | 面积 Km2 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城华路上游汇水区 | 常青系统 | 4.04 | 硚口区 | 市级展示区 |
| 2 | 青年路合流汇水区 |  | 4.71 | 江汉区 |  |
| 3 | 汉口中央商务区汇水区 |  | 6.92 | 江汉区 |  |
| 4 | 新华路汇水区 | 黄孝河系统 | 2.71 | 江汉区 |  |
| 5 | 建设大道南汇水区 |  | 5.03 | 江岸区 江汉区 |  |
| 6 | 建设大道北汇水区 |  | 3.05 | 江汉区 |  |
| 7 | 兴业路-后湖大道汇水区 |  | 3.41 | 江岸区 |  |
| 8 | 塔子湖明渠汇水区 |  | 8.21 | 江岸区 |  |
| 9 | 黄孝河后湖片汇水区 |  | 4.65 | 江岸区 |  |
| 10 | 琴断口系统 | 琴断口系统 | 2.74 | 汉阳区 |  |
| 11 | 曹家碑系统 | 曹家碑系统 | 1.47 | 汉阳区 |  |
| 12 | 朱家老港汇水区 | 后官湖水系 后官湖汇水区 | 5.0 | 汉阳区 武汉开发区 |  |
| 13 | 后官湖沌口汇水区 |  | 15.0 | 武汉开发区 |  |
| 14 | 连通港汇水区 | 后官湖水系 四新直排区 | 10.90 | 汉阳区 | 四新示范区 |
| 15 | 总港汇水区 |  | 8.42 | 汉阳区 | 四新示范区 |
| 16 | 北太子湖汇水区 |  | 2.88 | 武汉开发区 | 四新示范区 |
| 17 | 杨泗港系统 | 汉阳沿江系统 | 3.70 | 汉阳区 | 四新示范区 |
| 18 | 港西系统 | 港西系统 | 9.53 | 青山区 | 青山示范区 |
| 19 | 港东以用代排区 | 东沙湖水系 东湖汇水区 | 6.65 | 青山区 | 青山示范区 |
| 20 | 东湖港汇水区 |  | 10.98 | 青山区 洪山区 | 青山示范区 |
| 21 | 官桥湖西汇水区 |  | 2.29 | 洪山区 |  |
| 22 | 官桥湖东汇水区 |  | 6.77 | 东湖高新区 |  |
| 23 | 俞家湖南汇水区 |  | 7.62 | 东湖高新区 |  |
| 24 | 夹套河北部汇水区 | 汤逊湖水系 直排区 | 5.83 | 武昌区 |  |
| 25 | 巡司河雅安街汇水区 |  | 4.73 | 武昌区、洪山区 |  |
| 26 | 巡司河中段汇水区 |  | 7.56 | 洪山区 |  |
| 27 | 南湖东北部汇水区 | 汤逊湖水系 南湖汇水区 | 9.97 | 东湖高新区 | 中南民大海绵高校区建设责任主体为市海绵公司 |
| 28 | 光谷大道汇水区 | 汤逊湖水系 汤逊湖汇水区 | 6.34 | 东湖高新区 |  |
| 中心城区小计 | 171.11 |  |  |
| 29 | 常青花园汇水区 | 常青系统 | 5.84 | 东西湖区 |  |
| 30 | 黄陂后湖南部汇水区 | 后湖水系 | 5.0 | 黄陂区 |  |
| 31 | 高湖北部汇水区 | 后官湖水系 后官湖汇水区 | 5.0 | 蔡甸区 |  |
| 32 | 蚂蚁河中东部汇水区 | 蚂蚁河水系 | 4.0 | 汉南区 |  |
| 33 | 金鞭港汇水区 | 汤逊湖水系 汤逊湖汇水区 | 3.0 | 江夏区 |  |
| 34 | 总港中游汇水区 |  | 5.0 | 江夏区 |  |
| 35 | 邬家湖汇水区 | 邬家湖水系 | 4.56 | 新洲区 |  |
| 新城区小计 | 32.4 |  |  |
| 合计 | 203.51 |  |  |